ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

На оборудването, предвидено за закупуване по

Договор № BG-RRP-3.004-0109-C01 - Технологична модернизация в предприятието

Минималните технически и функционални характеристики са задължителни за всички участници и не подлежат на оценка. При липса на съответствие на оферираното оборудване с минималните технически и функционални характеристики кандидатът не се допуска до оценка на офертата.

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на Pick and Place машини (монтажен автомат – автоматична „машина за монтаж на SMD електронни компоненти) с комплект фидери за монтаж на електронни компоненти и специализиран софтуер за тях – 2 бр.

ІІ.	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Pick and Place машини:

Скорост: 56 000 комп./час

Структура: 2 гентрита, 6 шпиндела

Камери:  Flying vision или еквивалетно

Stage vision или еквивалетно

Точност: ± 40 µm Cpk≥1 (0402 chip)

± 30 µm Cpk≥1 (IC, Stage vision)

Размери на компоненти:

0402   □ 21mm, H12  Flying vision или еквивалетно

□ 55mm, H25  Stage vision или еквивалетно

Размери на платки:

510x460

740x460 Option

1200x460 Option

Фидер позиции:

- 120 (8mm)

2. Фидери:

1. SME 8mm Standard Reel Feeder  или еквивалетно         30 бр.

2. SME 8mm Large Reel Feeder  или еквивалетно               20 бр.

3. SME 12mm Feeder  или еквивалетно                               10 бр.

4. SME 16mm Feeder   или еквивалетно                                8 бр.

5. SME 24mm Feeder    или еквивалетно                               3 бр.

6. SME 32mm Feeder    или еквивалетно                               3 бр.

7. SME 44mm Feeder  или еквивалетно       3 бр.

8. Single Tray  или еквивалетно                   1 бр.

9. 20S Cart или еквивалетно                        1 бр.

10. TCU 501 Chiller или еквивалетно         1 бр.

3. Софтуер за управление на Pick and Place машини: неразделна част от Pick and Place машина.

ІІІ.	ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Минимално изискуемият гаранционен срок е 12 месеца.

ІV.	 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнението на поръчката е до 10 (десет) месеца от възлагане на договора, но не по-късно от 18.04.2024 г.